中国科学院城市环境研究所LED显示系统技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P5 SMD全彩 | 1、 灯管:品质不低于台湾晶元或美国科瑞或日本日亚 2、 像素密度:40000Dots/㎡ 3、 单元板尺寸:320mm×320mm 4、 单元板分辨率：64×32 5、 结构特点：灯驱合一 6、 驱动方式：1/16恒流驱动 7、 亮度：≥800cd/㎡ 8、 亮度均匀性：﹥0.95 9、 屏幕水平视角：140±10度 10、屏幕垂直视角：140±10度 11、平均功耗：≤368W/㎡ 12、屏体净屏尺寸：6.8x0.64m 、6.2x0.64m、5.6x0.64m 13、提供对地漏电流、抗电强度、亮度均匀性、像素失控点的检测报告（需提供国家级质量监督检验中心的检测报告，产品必须符合低功耗高均匀度要求（需提供国家级质量监督检验检疫总局认证证书。 14、灰度等级：红、绿、蓝各12-16BITS，显示颜色5497亿种，换帧频率：≥60帧/秒 15、刷新频率：≥2000HZ（全场灰度），控制方式：计算机控制、视频同步、实时显示 16、亮度调节：256级手动/自动 17、输入信号：DVI/VGA、视频（多种制式）、RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、YPBPR（HDTV）， 18、使用寿命：≥10万小时 19、平均无故障时间：≥1万小时 20、衰减率（工作三年）：≤15% 21、连续失控点：0 22、离散失控点：＜0.0001，出厂时为0 23、盲点率：＜0.0001，出厂时为0 24、工作温度：-20至50℃ 25、工作湿度：10%至90%RH 26、需提供产品质量认证：3C认证，CE认证，ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证，ROHS认证 | 16 平 |  |  | 强力巨彩、三思、利亚德 |
| 2 | 全彩主控器 | 1)支持65万点带载能力; 2)支持HDMI输入; 3)支持异步同步双模式功能; 4)支持本地U盘播放; 5)支持本地U盘节目导入播放; 6)支持SD卡容量扩充; 7)支持互联网远程集群控制播放; 8)支持多种媒体格式，视频，图片，动画等; 9)支持多种节目内容; 10)异步模式下灵活带载能力：512*1024；960*600；800*700；1024*576；1520*384；2048*256；704*800；1120*500；904*500; 11)全面芯片支持：TI、Toshiba、MBlock、点晶、日月成、明阳等系列产品, 支持DM13H、MBI5024/5036/5034、MBI5042/5041/5030、MBI5040、MBI5050等; 12)支持全彩静态到32扫、实像素/虚拟像素; 13)场频60Hz; 14)灰度级数可设置，最高支持16位65536级灰度; 15)刷新频率：扫描屏可达3840Hz，静态屏可达6000Hz; 16)支持亮度校正和色度校正; 17)支持二次开发; 18)可连接多功能卡MFN300。 | 4套 |  |  | 诺瓦、灵星雨、灵信视觉 |
| 3 | 边框 | 黑色铝型边框、根据现场定制 | 4套 |  |  |  |
| 4 | 室内P3 SMD全彩 | 1、 灯管:品质不低于台湾晶元或美国科瑞或日本日亚 2、 像素密度:111111Dots/㎡ 3、 单元板尺寸:192mm×192mm 4、 单元板分辨率：64×64 5、 结构特点：灯驱合一 6、 驱动方式：1/32恒流驱动 7、 亮度：≥800cd/㎡ 8、 亮度均匀性：﹥0.95 9、 屏幕水平视角：140±10度 10、屏幕垂直视角：140±10度 11、平均功耗：≤568W/㎡ 12、屏体净屏尺寸：3.546x2.202 13、提供对地漏电流、抗电强度、亮度均匀性、像素失控点的检测报告（需提供国家级质量监督检验中心的检测报告，产品必须符合低功耗高均匀度要求（需提供国家级质量监督检验检疫总局认证证书。 14、灰度等级：红、绿、蓝各12-16BITS，显示颜色5497亿种，换帧频率：≥60帧/秒 15、刷新频率：≥2000HZ（全场灰度），控制方式：计算机控制、视频同步、实时显示 16、亮度调节：256级手动/自动 17、输入信号：DVI/VGA、视频（多种制式）、RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、YPBPR（HDTV）， 18、使用寿命：≥10万小时 19、平均无故障时间：≥1万小时 20、衰减率（工作三年）：≤15% 21、连续失控点：0 22、离散失控点：＜0.0001，出厂时为0 23、盲点率：＜0.0001，出厂时为0 24、工作温度：-20至50℃ 25、工作湿度：10%至90%RH 26、需提供产品质量认证：3C认证，CE认证，ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证，ROHS认证 | 7.81平 |  |  | 强力巨彩、三思、利亚德 |
| 5 | 全彩主控器 | 1、支持 130 万点带载能力，宽度最大支持 3072 点，高度最大支持 2048 点； 2、支持两个千兆网口连接接收卡； 3、支持立体双声道音频输出，音频视频同时切换； 4、 支持本地 U 盘播放； 5、支持本地 U 盘节目导入播放； 6、支持两个 USB 接口； 7、 支持亮度定时调节、自动调节、手动调节三种调节方式； 8、同步模式支持 HDMI 信号输入； 9、支持画面锁定与黑屏； 10、 支持电源开关屏操作； 11、支持 SD 卡容量扩充； 12、支持互联网远程集群控制播放； 13、支持多种媒体格式，模拟时钟，动画，图片，文本，走马灯,数字时钟，正负计时，农历媒体等； 14、 支持背景透明播放； 15、全面芯片支持：级联模式下支持聚积、集创北方、日月成、明阳、TI、明威、杭州士兰等全系列驱动 IC 产品； 16、 支持全彩静态到 32 扫； 17、 场频 60Hz； 18、 灰度级数可设置，最高支持 16 位 65536 级灰度； 19、 刷新频率：扫描屏可达 3840Hz，静态屏可达 6000Hz； 20、支持亮度校正和色度校正； 21、支持二次开发； 22、可连接多功能卡 MFN300。 | 1套 |  |  | 诺瓦、灵星雨、灵信视觉 |
| 6 | 边框 | 黑色铝型边框、根据现场定制 | 1套 |  |  |  |
| 7 | 定压功放 | 1.2路话筒输入（MIC1、2）；第一话筒（MIC1）具有最高优先，有强切入优先功能。每一通道均可独立调节音量。 2.内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 3.机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 4. 2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω。 5.可选配故障检测模块，实现故障检测短路信号输出,可扩展实现主备功放自动切换功能。 6.标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 7.3路线路（AUX1、2、3）输入，每一通道均可独立调节音量。 8.1路线路输出可以接纯后级功放以扩展功率。 9.MIC 2通道附设有线路信号辅助输入接口功能。 10.设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 11.采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。 型号 PA-70P 电源 ~220V / 50Hz 输出方式 4~16Ω平衡输出 70V/100V定压输出 辅助输出 600Ω 1V（0dB） 输入 MIC1.2:600Ω 20mv，AUX1,2,3:15KΩ 150mv不平衡 频响 80Hz~15KHz 总谐波失真 小于1% at 1KHz,1/3 rated power 信噪比 microphone 1,2 :66dB. AUX 1 -3:80dB 音调调节 低音：±10dB at 100Hz 高音：±10dB at 10KHz 保护 直流输出、过载、超温、短路 默音功能 MIC1 输入覆盖其他输入 输出功率 70w | 1台 |  |  | TEANMA、SPDPA、T-KOKO |
| 8 | 吸顶音箱 | 额定功率6/10W，尺寸208X105MM 产品特点： ◆采用ABS环保塑材，具有抗冲击性、耐热、耐化学药品及电气优良性能等等特点 ◆高密度金属网，有效防止蚊虫破坏，具有防锈、防氧化、防褪色等效果 ◆带独立高音头，音质清晰稳定 ◆高强度卡扣固定位置，并于卡扣处贴心设计海绵底，防护边缘不被磨损刮花 ◆人性化防火后盖设计，让声音更稳重更有凝聚力的同时，能够有效防止虫鼠对线路的损坏 | 4个 |  |  | TEANMA、SPDPA、T-KOKO |
| 9 | 播放软件 | 屏幕配套播放软件 | 5套 |  |  | 诺瓦、灵星雨、灵信视觉 |
| 10 | 主控系统 | 21寸，i5-4G-500G-光驱-独立显卡-win7（甲供） | 1套 |  |  | 甲供 |
| 11 | 交换机 | 绿色节能，低功耗、无风扇、无噪音设计； 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab标准； 提供24个10/100/1000M自适应以太网端口； 每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能； 每个端口都提供Speed/Link/Act指示灯，显示端口的工作状态； 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护7KV）的专业防护 | 1台 |  |  | H3C、锐捷、CISCO |
| 12 | 电源线 | 国标RVV3*2.5mm | 450米 |  |  | 帝润、天成、太阳 |
| 13 | 网线 | 六类双绞线网线 | 350米 |  |  | 韩电、安普、一舟 |
| 14 | PVC管 | 20mm | 350米 |  |  | 联塑、日丰、南亚 |
| 15 | 其他配件 | 配电箱、空气开关、网络连接配件等等配件 | 1批 |  |  |  |
| 16 | 安装调试 |  | 1批 |  |  |  |
| 17 | 税点 |  | 1批 |  |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计： |